## Slide 1
The Memory Hierarchy
—ics PKU
2022.10
  回课人：陈可

## Slide 2
Bus Structure
bus：总线，是一组并行的导线，可以携带地址、数据和控制信号

## Slide 3
上图介绍了一种计算机系统的配置，主要成员为CPU、I/O桥、主存(Main Memory)
系统总线(System Bus)连接CPU与I/O桥，内存总线(Memory Bus)连接主存与I/O桥

## Slide 4
考虑CPU处理以下两个操作：movq A,%rax和movq %rax,A(A代表一个地址)
movq A,%rax
首先，CPU会将地址A放在system bus上，I/O桥将信号传递给memory bus
然后，主存感知地址信号，从memory bus读取地址A，从DRAM(动态随机访问存储器)中读取数据x，并将该数据放到memory bus上，I/O桥再将memory bus信号翻译为system bus信号沿system bus传递

## Slide 5
最后，CPU从总线上读取数据x，并将其复制到%rax寄存器上
movq %rax,A操作和movq A，%rax操作同样也具有类似的3步，首先将地址A读到system bus上，经过I/O桥的传输后，内存从memory bus读出地址，并且等待数据传入；然后CPU将rax寄存器中的数据y复制到system bus，主存从memory bus读出y，并存在DRAM上(如下图表示)

## Slide 6
RAM
RAM，Random-Access Memory的缩写，意为随机访问寄存器
要注意这里的“随机”和我们普遍认为的随机不太一样，它不是说我们的访问完全是随机、不可预测的，而是说我们可以访问其中任意的位置
RAM主要分为SRAM(静态RAM)与DRAM(动态RAM)
RAM一般被包装成芯片

## Slide 7
SRAM VS DRAM
1.从名字上就很容易猜测到：SRAM储存的值可以稳定保存，而DRAM储存的值非常容易被干扰
SRAM单元结构
DRAM单元结构
上图为SRAM和DRAM的单元结构，SRAM单元结构一般是由6个晶体管(transistor)组成的，具有双稳态性质，这就使得只要在通电的情况下，SRAM就可以保持记录的值不变(断电后值还是会消失)

## Slide 8
而DRAM单元是由一个晶体管和一个电容组成
DRAM的储存原理为将每一个位储存为对一个电容的充电与否
而这一点就决定了DRAM存储的值是很容易被改变：电容漏电现象是很容易发生的
看上去相对于SRAM，DRAM就显得非常的low，那么全都用SRAM不就好了？
原因之一是SRAM相对于DRAM太贵了，这是由于SRAM的集成性较低，功耗较大，功能相同情况下DRAM的体积相对更小；其次在于部分结构如主存对RAM的性能要求不是那么高，使用SRAM甚至显得浪费；
2.SRAM与DRAM的适用情况
SRAM应用在高速缓存存储器中，DRAM则运用在主存等处
DRAM可以运用在主存等地的原因在于计算机的时钟周期以纳秒来衡量，而DRAM会在10到100毫秒之间失效，所以DRAM能够用在主存等中

## Slide 9
单片机用SRAM而不用DRAM
因为SRAM不用刷新所以更适合功耗低的单片机 ？

## Slide 10
SRAM与DRAM对比总结
Sciencedirect上对8T-SRAM有关研究
A sub-threshold eight transistor (8T) SRAM cell design for stability improvement
PPT中提到SRAM的晶体管数目为6 or 8个

## Slide 11
traditional DRAM
一个d x w的DRAM：
1.一共有w片DRAM单元
2.每片单元为长方形，bits总数为d
右图为16 * 8大小DRAM

## Slide 12
DRAM的读取
内存依次发送行列地址RAS请求与CAS请求，获得对应坐标，最后返回w片DRAM对应位置的bit
内存模块（Memory Module）
将多个上述DRAM组合使用
例如右图8M x 8DRAM，就是取8个DRAM单元，每次给定坐标（i，j），获取8*8=64个bit

## Slide 13
Enhanced DRAM
SDRAM(同步动态随机存取存储器)
使用传统的时钟信号代替异步控制
允许重复使用行地址
DDR(Double data-rate synchronous DRAM,双倍数据速率同步内存)
双边沿时钟每引脚每个周期发送2个位
不同类型通过小型预取缓冲区的大小来区分
Update
DDR2
4bit
DDR3
DDR4
8bit
DDR4相比DDR3传输位数没有翻倍，但是Memory Clock由200MHz左右提升至400MHz左右
DDR5
16bit
FPM DRAM，快页模式DRAM
EDO DRAM，扩展数据输出DEAM
outdate

## Slide 14
ROM
ROM，Read-Only Memory的缩写，只读寄存器
ROM为非易失性存储器(nonvolatile memory)，即使在关电之后也可以保持储存的值不丢失，相比之下RAM在断电后都会丢失存储值
ROM并非全部是Read-Only的
PROM，Programmable ROM，可被编程一次
EPROM，Eraseable PROM，通过紫外光照射重置，擦写编程次数数量级10^3
EEPROM，Electrically Eraseable PROM，与EPROM类似，编程次数可达10^5数量级

## Slide 15
Uses for Nonvolatile Memories
存储在ROM中的固件程序如BIOS
BIOS（基本输出与输入系统）是计算机启动的一个重要程序，这段程序就是存在ROM
SSD?
SSD与ROM都是nonvolatile的

## Slide 16
Disk
Disk，磁盘，特点是可以存储大量数据，代价则是速度慢，从磁盘读取信息的时间为毫秒级
磁盘由盘片组成，盘片的上下两面被称作盘面（surface），surface上有磁性记录材料；盘片中央有主轴（spindle），使得盘片可以按一定速度旋转
扇区间由间隙(gap)隔开

## Slide 17
磁盘由多个盘片叠放构成
柱面Cylinder：所有盘片表面到主轴距离相等的磁道的集合
磁盘容量：一个磁盘能够记录的最大位数
受记录密度（recording density）、磁道密度（track density）和面密度（areal density）影响
每一个磁道周长不同，包含的扇区数页不同
给定一个磁盘，有五个盘片，盘片每个面有20000条磁道，每条磁道平均300扇区，一片扇区512字节，那么磁盘容量为：
K=2^10,M=2^20,G=2^30
K=10^3,M=10^6,G=10^9

## Slide 18
磁盘通过读写头来读写存储在磁性表面的位
读写头在各个磁道上移动即为寻道（seek）
对磁盘的访问时间（access time）由寻道时间（seek time）、旋转时间（rotational latency）和传送时间（transfer time）
seek time通常为3到9ms
rotational latency：读写头在转到对应磁道后，等待目标扇区的第一个位转到读写头所需的时间
最坏情况下要转过一周：
平均情况为最坏情况的1/2
transfer time：读写头位于目标扇区第一个位后，读写操作花费的时间
RPM:转速，revolution per minute

## Slide 19
I/O Bus
监视器、鼠标、键盘和磁盘等I/O设备都是通过I/O Bus与CPU和主存连接的
USB控制器：连接USB总线的中转装置
USB总线则连接各种外部I/O设备
图形适配器：负责代表CPU在显示器上画像素
主机总线适配器：将一个或者多个磁盘连接至I/O总线
扩展槽：将其他设备如网络适配器与I/O总线连接

## Slide 20
通过I/O bus 访问磁盘：
磁盘与某I/O端口关联
地址空间中为与设备通信的地址
CPU发送3条指令
1.一个命令字，指示磁盘发起一个读操作
2.发送逻辑块号，这个信号随后会被翻译成磁盘的扇区地址
3。发送一个地址，指明主存中何处存储扇区地址内容
磁盘执行CPU的命令
该过程不需要CPU干涉
该过程被称作DMA传送(DMA：直接内存访问)
磁盘控制器向CPU发送中断信号，CPU记录I/O已完成

## Slide 21
SSD（Solid State Disk），固态硬盘，是一种基于闪存的存储技术
SSD中一个闪存由B个块组成，一个块由P页组成
SSD的读快于写
SSD是以页为单位来写的，而只有在该页所属的块被全部清除后才能写该页
SSD由半导体部件构成，随机访问快于旋转磁盘
由于SSD的写机制需要不断擦除块记录的内容，闪存块会发生磨损
SSD存储容量小于旋转磁盘，价格页更高（虽然两者价格在逐步逼近）

## Slide 22
存储技术趋势

## Slide 23
具有良好的局部性：一个程序倾向于引用临近于最近引用过的数据项的数据项
第一张图是先行再列进行遍历，第二张图则反之；
第一个函数调用数据时与前一次调用数据的距离更小，所以更具有局部性
局部性
时间局部性：被引用过一次的地址可能在将来被多次引用（如for循环）
空间局部性：如果一个地址被引用一次，那么不久后它附近的位置也会被引用
拥有良好局部性的程序往往运行更快

## Slide 24
对于取指令来说，循环有好的时间和空间局部性。循环体越小，循环迭代次数越多，局部性越好

## Slide 25
Memory Hierarchy
高速缓存：cache，小而快速
它作为存储在更大、也更慢的设备中的数据对象的缓冲区域
使用高速缓存的过程称为caching（缓存）

## Slide 26
缓存原理
在上页的金字塔中，Ll 、L0 之间的传送通常使用的是 个字大小的块。 L2、 Ll 之间（以及 L3、 L2 之间、 L4、 L3 之间）的传送通常使用的是几十个字节的块。而 L5、 L4 之间的传送用的是大小为几百或几千字节的块。

## Slide 27
缓存
缓存命中：程序需要第k+1层的某个数据对象d，且数据d恰好缓存在第k层中
缓存不命中：数据d不在第k层，那么需要从第k+1层缓存中取出含d的数据块，在k满的时候，会覆盖掉某一个块(由替换策略-replacement police-来决定换掉哪一个块)
缓存不命中
缓存管理
cold miss：如果第k层是空的，那么一定不命中
conflict miss：缓存采用的放置策略会限制k+1层数据在k层的位置，有时就会出现k+1层的多个数据被映射到k中同一个内存块，导致一直不命中
capacity miss：容量小的缓存不能处理大的工作集

## Slide 28
CPU 芯片、 操作系统、分布式文件系统等处使用的缓存

## Slide 29
感谢各位聆听
Thank You For Your Listening