## Slide 1: Midterm Review – 选择题
机器的大小端存储
二进制表示-整数与浮点
汇编指令
Union & Struct
RISC & CISC
流水线
  吞吐率和延迟
  数据冒险和控制冒险
编译器优化
存储器分类
Cache
Notes: 时间关系只抽取了部分重点，提醒学生要自己认真复习全部内容

## Slide 2: 机器的大小端存储
大端法
  Sun, PPC Mac, Internet
小端法
  X86, ARM
  低地址存储数据的低位
大小端指一个多字节数据内部字节的存储顺序
  如占4字节的int
  而数组是按照地址顺序存储的

## Slide 3: 机器的大小端存储
2013.1

## Slide 4: 二进制表示-整数
Unsigned 和 Signed（补码）
补码乘法溢出取模
注意 -INT_MIN 和 INT_MAX+1 的值
位运算与乘法的关系
逻辑右移与算术右移
扩展和有无符号转换的先后关系（short->unsigned，先扩展再转换），比较大小时的类型转换 int->unsigned
运算符优先级（单目>双目，算术>逻辑）
交换律，结合律

## Slide 5: 二进制表示-整数
2014.1

## Slide 6: 二进制表示-浮点数
IEEE标准浮点数
  Float 1-8-23
  Double 1-11-52
Bias =
规格化数与非规格化数
注意Inf与NaN
舍入：“四舍六入五成双”
交换律，无结合律，（几乎）单调

## Slide 7: 汇编指令&处理器设计
细节很多
复习课本和往年题
熟悉关于SEQ和PIPE的HCL实现（在理解的基础上记忆）

## Slide 8: 汇编指令
2018.4

## Slide 9: Union & Struct
Struct内部对齐要求
  根据数据类型-int 4, double 8等等
Struct整体大小对齐要求
  按最大的数据类型对齐
Union按最大的成员分配内存
  注意Union整体大小也要按最大的数据类型对齐
  Sizeof(stu)=24

## Slide 10: Union & Struct
2013.6

## Slide 11: Union & Struct&指针
2014.6
答案:B
A.在x86-64下，要按照对齐规则对齐。union u中由double变量，因此struct的大小会是24字节
B.&sa.i与&sa.u.i得到的都是int*类型的指针，其相减结果为2
C.二者都是char*型指针，地址差为8，结果为8
D.把union u放在最struct的最前部分可以做到

## Slide 12: RISC v.s. CISC
2014.11
答案:C
考察对CISC和RISC的特点的描述，A和B描述反了。D中CISC的参数也可以通过寄存器来传递
Notes: RISC和CISC的细节比较多，提醒学生注意一下

## Slide 13: 流水线
吞吐率的极限由寄存器延迟决定
增加级数会使单条指令的延迟增加
切分应尽量均匀-因吞吐率由延迟最大值决定

## Slide 14: 流水线
2015.12

## Slide 15: 流水线
数据冒险
  Read-after-Write, Load-Use
  通过数据转发，只有Load-Use需要暂停一个周期
控制冒险
  Mis-prediction(jxx) 浪费2周期
  Ret 浪费3周期

## Slide 16: 流水线
2016.11

## Slide 17: 编译器优化
编译器的优化必须是保守的，即不改变代码的程序级行为
内存别名引用
过程调用副作用

## Slide 18: 编译器优化
2018.11

## Slide 19: 存储器层次结构
要记忆的概念较多
SRAM 和DRAM的性质
闪存和固态硬盘
磁盘大小计算
GB 和 GiB的区别

## Slide 20: 存储器层次结构
2015.15

## Slide 21: 存储器层次结构
2018.14

## Slide 22: Cache
直接映射：E=1
全相联：S=1
多路组相联：S>1
直写和写回
写分配和No-Write-Allocate

## Slide 23: Cache
答案:D
A.直写逻辑更简单，不需要dirty bit
B.不一定
C.不一定
2015.18
Notes: D
直写逻辑更简单，不需要dirty bit
不一定
不一定

## Slide 24: Cache
答案:C
A.不一定
B.不一定
C.命中时，直接映射高速缓存只有一行，不需要查找所以更快
2017.15
Notes: C
不一定
不一定
命中时，直接映射高速缓存只有一行，不需要查找所以更快

## Slide 25: Midterm Review – 大题
Data Representation (pass)
Machine Program
Pipeline
Cache
Notes: 只准备后三类题各一道

## Slide 26: Machine Program
14.四
Notes: 只准备后三类题各一道

## Slide 27: Machine Program
14.四
Notes: 只准备后三类题各一道

## Slide 28: Pipeline
17.四

## Slide 29: Pipeline
17.四

## Slide 30: Cache
16.五

## Slide 31: Cache
16.五